綠建築

何謂綠建築？

綠建築係指在建築生命週期中（指由建材生產到建築物規劃、設計、施工、使用、管理及拆除之一系列過程），消耗最少地球資源，使用最少能源及製造最少廢棄物的建築物。

綠建築的外牆

在台灣，大部分的房屋是以無法回收的混凝土或磚石，房子裡既冬冷夏熱又因為需要使用水泥而需要大量河砂，不但浪費能源又會嚴重破壞河岸自然生態。

綠建築採用中空夾層的牆壁結構和耐震輕巧的鋼骨樑柱，將牆壁建成中空是為了讓空隙中的空氣對流，當陽光照射在外牆上時，熱氣尚未進入室內，就會隨著空氣對流上升由牆壁上方的通氣孔排出室外。

吸音又吸熱的玻璃窗

綠建築的窗戶都設計成「複層」，因為這樣太陽的熱能和紫外線就能擋在室外，而讓採光充足的玻璃屋不需額外的電源照明。窗戶不但可以抵擋熱，而且因為採用了「內倒窗」的設計，所以室內的空氣可以不斷循環對流，而達到涼爽且節省能源的效果。

玻璃窗因為有兩層的真空，所以根據研究，100%的太陽光在進入室內時，紫外線只會剩下0.5%，太陽熱能剩下34%。戶外街道的噪音70分貝，室內音量則剩餘34分貝。

沒有經過隔熱設計的玻璃帷幕大樓，如果玻璃又沒有隔熱和防紫外線的功能，全年空調耗電量將是一般住宅式公寓的好幾倍，還會造成嚴重的反光公害。

綠建築因為有設置樓梯間，除了會產生良好的空氣對流以外，開闊的空間和加裝鏡子可以使光線從戶外導入，除了給予屋內充分的自然照明之外，也將室外美景帶入室內。

綠建築內的智慧電器

即使住在環保的綠建築裡，平日生活所需的電器用品當然也要符合省能條件，例如照明設備是太陽能發電的燈和直接傳輸太陽光的光纖燈；太陽能熱水器提供廚房和浴室熱水；可以感應溫度變化而隨時做調整的變頻式冷氣空調，比一般冷氣機省下約百分之四十的用電量；還有各類型智慧感應開關，讓走廊燈會自動亮起和熄滅，還有遮蔽陽光的捲簾也會自動升降，都可以節省不必要的用電。

收集雨水打造自然綠色生態

在高溫多雨的台灣，雨水是另一種珍貴的資源，更是地下水的來源，可是當一般房子蓋起來時，四周都覆蓋柏油路和水泥排水溝，雨水再也不能滲透到土壤底下，成為滋潤植物生長的泉源。綠建築為了保水，在建築四周鋪設礫石和花草植物，還設置人、車都能通過的透水磚，讓牆面上的雨水能直接滲透到地下，而在後院的低窪處，挖了一個生態遲來儲存過多的地表積水，除了提供兩棲類和昆蟲的棲息場所，也能回收水資源再利用。