日南國民小學體育遊戲器材安全(維護)管理實施辦法

102.02.25

壹、依據：

一、學務處及總務處工作計畫

二、本校行政會議議決事項。

貳、目的：

為維護師生教學與運動安全，本校定期及不定期辦理運動遊戲設施安全檢查。

參、實施辦法：

一、設計

1.設計規劃時，應注意其規格之大小、厚度、長度、高度及銲接等，並考量人數，重量負荷，室內或室外及使用頻率。

2.利用廢物所設置組合之遊戲器材，需具教育意義，如輪胎做攀登架或障礙活動等，應注意材料之可用性及承受力狀況。

3.器材之設置位置，應計算安全空間，亦即該器材所占用場地之位置，向上或向下及其延伸之長度。

4.遊戲區之地面宜鋪設彈性地板或設置沙坑，避免水泥地面。

二、安裝

1.器材之腳架(支柱)埋置地下部分，應注意其深度，如灌水泥並加十字鋼筋，使其穩固。

2.地表部分宜平坦，不可突出。

3.焊接點及環扣應妥善處理，避免突出及銹損。

三、使用

1.遊戲器材之使用方法應予指導，必要時，於適當地點公告遊戲方法。

2.遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做擎告標誌。

3.學校應設置校園安全巡邏小組，對學生不當使用方式，立即糾正，並防範推擠碰撞等人為意外。

4.學校應備有急救品，並訂有送醫管道，以應意外傷害發生之及時救助。

四、檢視

1.每學期開學前需全面檢視各項遊戲器材，確定其安全性。

2.現有各項運動場地、器材設備，應就材質並衡酌環境、天候等因素自定檢查間隔期，採定期與不定期檢視。

3.應指派專人(體衛組長)負責檢查，並將記錄按行政人員查核。

4.檢查如有損壞應立即通知總務處以便維修改善。

五、修繕

1.器材或場地不適用時，應即暫停使用，並從速修繕。

2.待修期間應將遊戲器材封閉或暫時 卸下，並加上明顯標示，待修復後恢復

使用。

六、保養維護

1.遊戲器材應定期維護保養，除保護器材的耐用與持久外，並兼具美化環境功能。

2.器材表面如需油漆，學童使用時須手握或足踏部位，應採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。

3.每年聘請專業人士進行安全檢查與維護。

七、報廢

1.遊戲器材如損毀不堪修復或不符經濟效益者，應按規定程序報廢或拆除。

2.遊戲器材如達使用年限，應視實際狀況及早規劃編列預算汰舊更新。

3.逾齡使用之器材，應加強檢視頻率與維修工作。

八、遊戲器材安全督導小組

| 遊戲器材安 全督導小組 | 職務 | 工 作 內 容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召集人 | 校長 | 督導遊戲器材安全、維修工作確實執行。 |  |
| 副召集人 | 總務 主任 | 指導遊戲器材安全定期安全檢查、維修、協助總召集人交代事宜之工作。 |  |
| 委員 | 訓導 主任 | 指導遊戲器材安全定期安全檢查、遊戲器材正確使用的方法。 |  |
| 委員 | 主計 | 負責遊戲器材安全保養、維修所需之經費。 |  |
| 委員 | 事務 組長 | 負責遊戲器材安全定期檢查、維修、警告、損壞停止使用標誌、隔離之工作。 |  |
| 委員 | 體育 組長 | 指導學生遊戲器材正確使用的方法、遊戲器材安全定期檢查。 |  |
| 委員 | 各班 老師 | 指導學生遊戲器材正確使用的方法。 |  |
| 器材維修組 | 工友 先生 | 維修及定期保養遊戲器材之工作。 |  |

九、體育遊戲器材安全檢查報告表：如附件一

體育組長：             訓導主任：                 校長：

事務組長：             總務主任：