預防水災的方法─做好水土保持

（一）對台灣而言，其重要性緣自於：

由於台灣具有下列特殊的自然環境，如果沒有做好水土保持，極易造成水土災害。

1、地理位置

台灣位於亞洲大陸外緣，花彩列島的中段，也就是琉球弧與菲律賓弧的交會處，屬於火山島嶼，在大地構造上，台灣島跨歐亞大陸板塊與菲律賓海盆板塊，具有甚多活動斷層，由於板塊擠壓，地震頻繁，為地殼脆弱的地帶。

2、氣候

- 台灣年雨量平均高達2510公厘，為高雨量地區，最大雨量記錄一小時300公厘，一日1672公厘，八七水災日雨量最大在斗六為1001公厘。

- 依據統計每年侵襲台灣的颱風平均有3.2個，由於引進西南氣流，幾乎每個颱風都帶來豐沛的雨量，台灣每年因颱風洪水災害損失約達新台幣60億元。

- 土壤沖蝕與降雨量、降雨強度和持續時間有密切的關係。降雨量愈多、降雨強度愈大、持續時間愈久，土壤受沖蝕愈大。台灣是屬於降雨量及降雨強度大的地區。

3、地形

（1）高度：台灣面積平原約占四分之一，山地約占四分之三，依地理學者的研究，平均高度為660公尺，最高為玉山，標高3953公尺，全島高度1000公尺以上的面積約占百分之31，因此，台灣是一個高山的島嶼。

（2）坡度：坡度對於土壤沖蝕的影響很大，越陡，地表逕流速度越快、沖蝕力越強。台灣的平均坡度14度40分，為高坡度地區。

（3）坡長：台灣坡地土壤的透水性，一般都不強，所以坡長大時，逕流的沖蝕力很強。

（4）坡形：坡面越崎嶇，增加土壤吸水逕流的數量，因此容易沖蝕土壤沖蝕作用越厲害。

（5）坡向：迎風向之坡面沖蝕作用較大。

4、地質

（1）台灣島約在400萬年前蓬萊造山運動，島嶼地塊與亞洲大陸地塊強烈擠壓，把海底的沈積物推擠到海平面以上形成，地質年代很輕，以地質構造而言，本島之岩類有 
變質岩約占二分之一(中央山脈主體) 
沈積岩約占近二分之一(西部丘陵台地、平原、東部溪谷、海岸山脈) 
火成岩約有20餘平方公里(大屯火群、基隆火山群)

（2）台灣因造山運動擠壓造成一系列前陸摺皺斷層帶，共有七個大斷層(金山、竹湖、三義、觸口、屈尺、梨山、台東縱谷)七個斷層。

（3）台灣南部泥岩地區土壤相對沖蝕性高，中、南部砂頁岩、西北部軟砂岩土壤相對沖蝕性稍高；西部丘陵地以砂質壤土居多，土壤抗蝕力較強。

5、河川

台灣地區共有主要河川21條，次要河川29條，普通河川81條及無數的野溪坑溝，由於受地形影響，各河川流短水急，河川侵蝕作用力大，河川流量隨降雨而迅速漲落。

（二） 做好水土保持的方法：

1、農藝方法：等高耕作、輪作、間作、深耕。

2、植生方法：植草、綠肥、覆蓋、造林。

3、工程方法：平台階段、山邊溝、石牆、安全排、蝕溝控制、截水溝、擋土牆、、防砂壩、 農塘、護岸、堤防、整流工程．沈砂池、滯洪池。