台南市白河國民小學103學年度節約能源改善計畫

- 依據

  - 依據本校103年度水電單未達使用量負成長目標辦理。

- 目的

  - 配合政府推行節能減碳政策，以水、電、油等能源之使用量不成長為原則；以使用量為負成長為長期目標。

  - 養成師生節約、善用能源之習慣。

- 具體作法

一、建立管理制度與基本資料

(一)本校成立節約能源推動小組，由校長擔任召集人，總務主任擔任負召集人，各處室主任擔任區域負責人員，擬定節約能源目標與工作計畫，並編列預算執行。

(二)採責任分區管理制度，各處室與教室等，使用空調與照明場所應劃分責任區域，並建立責任區域負責人名單，負責人應負責責任區域之用電宣導及管理。

二、採行措施

(一)教室部分

1. 請級任教師和科任教師協助加強宣導，確實落實節約用電。

2. 放學後確實關閉電燈與電扇；另有關資訊設備如電腦主機和液晶螢幕等相關設備，亦強制要求放學後關機。

(二)辦公室部分

1. 聯合辦公：辦公室內人數未達6人，室內溫度顯示未達30℃，或人數未達12人，溫度未達28℃者，不得開啟冷氣機；電腦主機應設定自動休眼狀態；沒有人辦公的區域，不得開啟電風扇及電燈，以節省電費。

2. 惠請各處室協助加強宣導，及確實落實節約用電，下班後確實關閉冷氣、電燈、與電扇；另有關資訊設備如電腦主機和液晶設備，亦強制要求下班後關機。建議各處室主任或總務處人員，每日下班後不定時巡察各班教室及行政辦公室，未關電源之班級或辦公室予以登記，次日於公佈欄及網站公告周知，並建議由人事室存檔列入年度績效考核。

(三)行政申辦措施

1. 做好太陽光電發電設施的規劃、維護及管理，以發揮最大的自然能源效益，減少使用一般能源。

三、宣導及未來推動事項

(一)汰舊換新或整體節能改造

1、空調送風、送水系統可洽空調專業技師評估後導入裝設，俾隨空調負載需求調整流量以節約用電。

2、配合公務機關財產使用年限規定，空調主機使用超過8年，窗、箱型冷氣機使用超過5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，委請空調專業技師或廠商進行節能效益評估分析，並予維護或汰換。

3、本校優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備與車輛產品。

4、辦理節能工程改善時，得導入民間能源技術服務業(Energy Services Companies, ESCOs)。

5、新建、增建、改建或修建工程，應採節約能源之規劃設計及優先設置太陽光電發電設備，以節約能源及提高再生能源運用，減少尖峰用電需求。

(二)節約用電

1.衣著

夏季上班時除特定場所(頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等)外，儘量避免穿西裝、打領帶，改穿輕便衣服。

2.空調

(1)採責任分區管理，控制室內空調溫度於26~28℃；視需要配合電風扇使用。

(2)連續假日或少數人加班不開冷氣。

(3)在不影響空調效果下，適度提高空調主機溫度。

(4)下班前半小時應提前關閉空調主機，但仍維持電風扇運轉。

(5)利用室內、室外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴水，防止日曬影響空調負載。

(6)空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

(7)每月清洗窗、箱型冷氣機及空調系統之空氣過濾網、每半年清洗空調系統之水塔。

(8)每年請維護廠商或保養人員檢視空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持空調主機效率。

3.照明

(1)採用高效率照明燈具及電子式安定器。

(2)爭取經費補助，將老舊燈具汰換為T5或LED省電燈具。

(3)依國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要的照明，以致影響視力。

(4)走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；需高照度的場所，於基礎照明下增設局部照明。

(5)由總務處採取責任分區管理，隨手關閉不需使用之照明。

(6)非經常使用之照明場所，如樓梯、穿堂等，使用照明自動點滅裝置。

(7)牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

(8)依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換 燈管，以維持應有亮度。

4.電力系統

變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

5.事務機器及其他

(1)設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(2)長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備 (如電腦、影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

(3)裝設定時控制器控制辦公室冷氣機之使用時間，關閉非上班時間飲水機用電，以節約用電並維護辦公室用電安全。

- 紀錄及查核

  - 各處室應派員定期量測各責任區域空調溫度。

  - 總務處應派員定期進行設備系統維護檢查，必要時紀錄每月用電量情形。

- 自我評量及檢討

  - 各電表電量應與去年同期之用電量作比較，無特殊理由，用電不得成長。

  - 各處室與班級教室應定期檢討內部各單位責任區域之執行情形。

  - 各處室與班級教室應定期就採行節約用電措施進行檢討，並追蹤、分析用電差異原因及擬定改善對策。

- 教育訓練

  - 各處室與班級教室應派能源管理人員上經濟部能源局網站，下載節約能源管理技術、方法等資料並自我研習。

  - 將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法。

  - 張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

- 玖、督導及成效考核

  - 採分層督導考核制度：各處室與班級教室應督導考核所屬單位之整體推動成效及填報情形。

  - 為落實節約能源宣導效益，請各處室召開節能工作檢討會或由總務處召開跨處室節能協調會議，策勵未來節能工作方針，並對節能工作任務編組單位進行績效管考辦理獎勵（懲）。

- 本計畫提報本校校務會議後實施，修正時亦同。

白河國小節約能源推動小組

| 職 稱 | 節約能源推動小組 | 區域負責人 | 區域負責職掌 | 負 責 人 緊急連絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 董勝雄 | 督導全校節約能源措施事宜。 | 分機2010 |
| 副召集人 | 總務主任 | 陳明昌 | 負責緊急指揮、召開會議及指定適當人員對外發言。 2. 校長室、辦公室、視聽教室、員生消費合作社、校史室、廚房、室外公共區域之節約能源管理。 | 分機2013 |
| 能源管理人員 | 事務 | 蕭鈞彥 | 1.處理節約能源相關事務。 2.各樓層走廊、樓梯間節約能源管理及電源箱、消防安全準備室維護。 | 分機2040 |
| 教務處 負責人 | 教務主任 | 沈千又 | 1.負責級任教室、專科教室、愛的書庫、資訊探索教室、教科書準備室、圖書室、幼稚班教室和寢室之節約能源措施，與相關用電情況記錄。 2.協助向教師與學生宣導推動節約能源事宜。 | 分機2012 |
| 學務處 負責人 | 學務主任 | 楊明書 | 1.負責健康中心、桌球室、體育器材室、交通安全準備室、資源回收室、掃地用具室、活動中心、各班教室等區域之用電節約相關宣導和推動、實行事宜。 2. 協助向教師與學生宣導推動節約能源事宜。 | 分機2013 |
| 輔導室 負責人 | 輔導主任 | 劉朝順 | 1.負責輔導室、家長會辦公室、資源班教室、特教班教室之節約能源管理與實行。 2.協助向教師與學生宣導推動節約能源事宜。 | 分機2015 |
| 人事室 負責人 | 人事主任 | 李佳傑 | 協助向教師與學生宣導推動節約能源事宜。 | 分機2017 |
| 會計室 負責人 | 會計主任 | 趙秋蘭 | 協助向教師與學生宣導推動節約能源事宜。 | 分機2016 |

◎執行重點提醒：

- 節約用水加強檢視漏水狀況

- 樓梯電燈開關管控，關閉不必要照明。

- 中午休息時間關閉不必要之基礎照明及辦公事務機器。

- 冷氣開放時應控制空調溫度於26-28℃並配合電風扇使用。

- 空調區域門窗關閉，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

- 各教室請生輔組負責督促宣導。

- 請各班導師加強學生節約能源觀