## 如何預防隨身碟中毒

Roger | 23 Jan, 2007 17:53

現在，隨身碟存就像數位相機、手機、iPod 等已經成為生活的一部份。

很多人把它當成一種儲存設備，存放很多資料在上面。它有可能會不見或被偷，但它有另一個風險就是攻擊者、駭客或惡意程式作者可以將它視為一種攻擊工 具，把惡意程式放在上面，然後，將它插入受害者的電腦，之後，他們就可以完全地控制受害者的電腦。到底他們是如何做到得呢？微軟視窗作業系統提供一個自動 執行 (Autorun 或 Autoplay) 的功能，系統會自動尋找 autorun.inf 的檔案，而且，自動執行其內容，可想而知，如果其內容是執行一個惡意程式，你可能就變成受害者，但要如何預防呢？以下分成幾點說明：

一、避免已感染的隨身碟感染電腦：可以利用下面其中一種方法，關閉動執行 (Autorun 或 Autoplay) 的功能。

1. 當隨身碟插入電腦時，一直按著「Shift」鍵，直到系統已經連結此隨身碟 (作業系統將不會執行 autorun.inf 的內容)。

2. 修改登錄機碼，找到 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows
CurrentVersionPoliciesExplorer，將 NoDriveTypeAutoRun 的值設為 0×00000095 以及
HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
Explorer，將 NoDriveTypeAutoRun 的值設為 0×00000095，然後，重新開機，
這樣就可以停用 Autorun 了。

3. 利用群組原則嵌入式管理單元 (gpedit.msc) 。[本機電腦]->[開始]->[執行]->[在開啟欄中輸入 gpedit.msc]，然後，參考下圖，設定完成後，重新開機。

二、避免已感染的電腦感染隨身碟：其實，就像以前的磁片 (Floppy)，因為會被病毒感染，最後，磁片都具有唯讀 (Read-Only) 的開關，所以，各位可以購買具有唯讀開關功能的隨身碟，但現在好像比較少隨身碟有此功能，製作隨身碟的廠商可能要考慮把此項功能納入規格中，否則，很難避 免中毒。(另外，各位可以常常檢查是否 autorun.inf 被更改過了)

至於，為什麼要將 NoDriveTypeAutoRun 的值要設為 0×00000095 呢？如果各位有興趣的話，我會再說明。最後，如果此篇文章有錯誤的地方，請告知。

P.S. 如果要關閉 CD-ROM 的自動執行功能，可以將 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesCdromautorun 的值設為 0，然後，重新開機。

隨身碟解毒方法

先關閉系統還原
    （我的電腦按右鍵選「內容」，選「系統還原」，打勾「關閉所有磁碟上的系統還原」）

讓所有隱藏檔現形，因為上述檔案都是隱藏檔。
從開始 -> 設定 -> 控制台 -> 資料夾選項 -> 檢視 -> 在「隱藏檔案或資料夾」這項目中選「顯示所有檔案和資料夾」；
「隱藏保護的作業系統檔案(建議使用)」這項把打勾去掉。

在插入隨身碟狀況下，雖然不能直接點選，但是在圖示上按右鍵應該可以用檔案總管模式進去。
此時若有讓隱藏檔現形，可以發現一個資料夾recycle(垃圾桶圖案)，以及旁邊的  autorun檔案，兩者都直接殺掉(按shift+delet，完全刪除)。

接著就先卸下隨身碟(因為它內部的毒已經殺掉，剩下主機部分)，然後重新開機到安全模式(重開機後一直按F8)，進去後到c:\windows\system32 將 inetsrv資料夾整個殺掉。

回到一般模式進行，然後就是要刪病毒機碼，若有使用regseeker軟體，就直接搜尋driveinfo，然後將所有相關機碼全刪掉；
不然就從 開始→執行→輸入 regedit → 編輯→ 尋找 →搜尋driveinfo，同樣將搜尋出的相關機碼刪除。